УТВЕРЖДАЮ

Директор АНОО «Вираж»

______________ А.М.Пыхов

«____» ___________ 2014 года

РАБОЧИЙ ПЛАН

занятия по предмету

«ОСНОВЫ УПРАВЛНИЯ

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ категории «СЕ»

Тема занятия:  Тема № 2 «Особенности управления автопоездом  в нештатных ситуациях»

Время  1 час

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Учебные вопросы | Время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводная часть | 2 мин |  |
| 1 | Проверка наличия слушателей |  |  |
| 2 | Доведение названия темы и учебных вопросов |  |  |
| Основная часть |  |  |
| 3 | Причины ухудшения курсовой устойчивость и «складывания» автопоезда при торможении. Причины возникновения заноса и сноса прицепа. Действия водителя с учетом типа привода тягача по предотвращению прекращению заноса и сноса прицепа. Действия водителя с учетом типа привода тягача при превышении безопасной скорости на входе автопоезда в поворот. Решение ситуационных задач. | 40 мин |  |
| Заключительная часть | 3 мин |  |
| 4 | Разбор занятия |  |  |
| 5 | Вопросы по пройденной теме |  |  |

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Наименование вопроса | Краткое содержание вопроса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особенности управления автопоездом в нештатных ситуациях | Причины ухудшения курсовой устойчивость и «складывания» автопоезда при торможении. Причины возникновения заноса и сноса прицепа. Действия водителя с учетом типа привода тягача по предотвращению прекращению заноса и сноса прицепа. Действия водителя с учетом типа привода тягача при превышении безопасной скорости на входе автопоезда в поворот. Решение ситуационных задач |

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНОО «Вираж»

______________ А.М.Пыхов

«____» ___________ 2014 года

РАБОЧИЙ ПЛАН

занятия по предмету

«ОСНОВЫ УПРАВЛНИЯ

ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ категории «СЕ»

Тема занятия:  Тема № 1 «Особенности управления автопоездом  в штатных ситуациях»

Время  2 час

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Учебные вопросы | Время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводная часть | 4 мин |  |
| 1 | Проверка наличия слушателей |  |  |
| 2 | Доведение названия темы и учебных вопросов |  |  |
| Основная часть |  |  |
| 3 | Причины возникновения поперечных колебаний прицепа во время движения автопоезда; управление автопоездом при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном разъезде; маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве; управление автопоездом при движении задним ходом; предотвращение «складывания» автопоезда при движении задним ходом; обеспечение безопасности при движении автопоезда задним ходом. | 40 мин |  |
| 4 | Особенности управления автопоезда в горной местности, на крутых подъемах и спусках; особенности управления автопоездом при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); перевозка грузов в прицепах различного назначения; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; особенности управления автопоездом в зависимости от характеристик перевозимого груза. Решение ситуационных задач. | 40 мин |  |
| Заключительная часть | 6 мин |  |
| 1 | Разбор занятия |  |  |
| 2 | Вопросы по пройденной теме |  |  |

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Наименование вопроса | Краткое содержание вопроса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях | Причины возникновения поперечных колебаний прицепа во время движения автопоезда; управление автопоездом при прохождении поворотов различного радиуса; выбор безопасной скорости и траектории движения; управление автопоездом при обгоне, опережении и встречном разъезде; маневрирование автопоезда в ограниченном пространстве; управление автопоездом при движении задним ходом; предотвращение «складывания» автопоезда при движении задним ходом; обеспечение безопасности при движении автопоезда задним ходом. |
| 2 | Особенности управления автопоездом в штатных ситуациях | Особенности управления автопоезда в горной местности, на крутых подъемах и спусках; особенности управления автопоездом при движении по дороге с низким коэффициентом сцепления дорожного покрытия (в гололедицу); перевозка грузов в прицепах различного назначения; оптимальное размещение и крепление перевозимого груза; особенности управления автопоездом в зависимости от характеристик перевозимого груза. Решение ситуационных задач. |

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНОО «Вираж»

______________ А.М.Пыхов

«____» ___________ 2014 года

РАБОЧИЙ ПЛАН

занятия по предмету

«УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «СЕ» КАК ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ»

Тема занятия:  Тема № 2 Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцепных устройств

Время  1 часа

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Учебные вопросы | Время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводная часть | 2 мин |  |
| 1 | Проверка наличия слушателей |  |  |
| 2 | Доведение названия темы и учебных вопросов |  |  |
| Основная часть |  |  |
| 1 | Назначение и классификация | 5 мин |  |
| 2 | Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцепных устройств | 35 мин |  |
| Заключительная часть | 3 мин |  |
| 1 | Разбор занятия |  |  |
| 2 | Вопросы по пройденной теме |  |  |

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Наименование вопроса | Краткое содержание вопроса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и классификация | Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцепных устройств |
| 2 | Техническое обслуживание прицепов и тягово-сцепных устройств | Виды и периодичность технического обслуживания прицепов. Контрольный осмотр и ежедневное техническое обслуживание прицепов. Подготовка прицепа к техническому осмотру. Проверка наличия смазки в механизме узла сцепки, проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес, проверка надежности соединения страховочных тросов (цепей), проверка работы внешних световых приборов прицепа. |

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНОО «Вираж»

______________ А.М.Пыхов

«____» ___________ 2014 года

РАБОЧИЙ ПЛАН

занятия по предмету

«УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «СЕ» КАК ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ»

Тема занятия:  Тема № 1 «Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств»

Время  2 часа

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Учебные вопросы | Время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводная часть | 2 мин |  |
| 1 | Проверка наличия слушателей |  |  |
| 2 | Доведение названия темы и учебных вопросов |  |  |
| Основная часть |  |  |
| 1 | Назначение и классификация | 15 мин |  |
| 2 | Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств | 70 мин |  |
| Заключительная часть | 3 мин |  |
| 1 | Разбор занятия |  |  |
| 2 | Вопросы по пройденной теме |  |  |

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Наименование вопроса | Краткое содержание вопроса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и классификация | Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств |
| 2 | Общее устройство прицепов и тягово-сцепных устройств | Классификация прицепов; Краткие технические характеристики прицепов категории О3. Общее устройство прицепа. Виды подвесок, применяемых на прицепах. Назначение и устройство рабочей тормозной системы прицепа. Электрооборудование прицепа. Назначение и устройство узла сцепки. Способы фиксации страховочных тросов (цепей). Устройство и разновидности тягово-сцепных устройств тягачей. Неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация прицепа. |

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНОО «Вираж»

______________ А.М.Пыхов

«____» ___________ 2014 года

РАБОЧИЙ ПЛАН

занятия по предмету

«УСТРОЙСТВО И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ «СЕ» как объектов управления

Тема занятия:  Тема № 3 Подготовка автопоезда к движению.

Время  3 часа

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Учебные вопросы | Время | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Вводная часть | 2 мин |  |
| 1 | Проверка наличия обучаемого |  |  |
| 2 | Доведение названия темы и учебных вопросов |  |  |
| Основная часть |  |  |
| 1 | Назначение и классификация | 10 мин |  |
| 2 | Подготовка автопоезда к движению. | 180 мин |  |
| Заключительная часть | 5 мин |  |
| 1 | Разбор занятия |  |  |
| 2 | Вопросы по пройденной теме |  |  |

ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ

| № п/п | Наименование вопроса | Краткое содержание вопроса |
| --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и классификация | Подготовка автопоезда к движению. |
| 2 | Подготовка автопоезда к движению. | Проверка наличия смазки в механизме узла сцепки. Проверка люфта между узлом сцепки и сцепным шаром. Проверка и доведение до нормы давления воздуха в шинах колес. Проверка надежности соединения страховочных тросов (цепей).Проверка работы внешних световых приборов прицепа. |